## Slide 1: Kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare -Leie
Studie naar de toekomstmogelijkheden
Presentatie resultaten KRL
24/01/2014

## Slide 2: Agenda
Context van de studie
Alternatieven
Ruimtelijke impact
Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Conclusies

## Slide 3
Context van de opdracht
Seine –Schelde verbinding (opwaardering van de Leie)
Twee kanalen (KBK en KRL) hebben een verschillende rol voor de binnenvaart

## Slide 4: Alternatieven
Differentiatie op basis diepgang + al dan niet voorzien nieuwe of grotere sluis
Gevolgen voor profiel, bochten, sifons, bruggen, kaaimuren
Sluis Ooigem wordt meer diepgaand onderzocht (inplanting nieuwe sluis)
Grotendeels binnen bestaande gabariet

## Slide 5
 | Vaarweg | Bruggen | Sifons | Service level | Kaaien | Sluis
Nulalternatief | huidig profiel | vervanging Brug Ingelmunster |  | geen wijziging |  | 
 | toegelaten diepgang tot 2m80 |  |  | evt. uitbreiden diensturen over het WE |  | 
Nul+ alternatief | verdieping tot 3m90 tot zwaaikom Roeselare | vervanging Brug Ingelmunster | vervangen sifons 6, 11 | op peil houden van het kanaal (gewijzigd pompregime of uitbreiding pompcapaciteit) |  | 
 | toelaten diepgang tot 3m |  |  | evt. uitbreiden diensturen over het WE |  | 
IA, beperkte verdieping, zonder uitbreiding sluiscapaciteit | verdieping tot 4m20 tot zwaaikom Roeselare | vervanging Brug Ingelmunster | vervangen sifons 3 t/m 17 | op peil houden van het kanaal (gewijzigd pompregime of uitbreiding pompcapaciteit) | aan te passen | 
Va + Va leeg | toelaten diepgang tot 3m20 |  |  | evt. uitbreiden diensturen over het WE |  | 
IB, beperkte verdieping, met uitbreiding sluiscapaciteit | verdieping tot 4m20 tot zwaaikom Roeselare | vervanging Brug Ingelmunster | vervangen sifons 3 t/m 17 | op peil houden van het kanaal (gewijzigd pompregime of uitbreiding pompcapaciteit) | aan te passen | verlenging (tot 230m, nuttige kolklengte)
 | toelaten diepgang tot 3m20 |  |  | evt. uitbreiden diensturen over het WE |  | 
II, Seine-Scheldeprofiel met tweede sluis Va | implementatie Seine-Scheldeprofiel | vervanging alle bruggen tot containerterminal met VH=7m | vervangen sifons 3 t/m 17 | twee sluizen | aan te passen | bouw van nieuwe sluis parallel aan bestaande
 | toegelaten diepgang tot 3m50 |  |  | op peil houden van het kanaal (gewijzigd pompregime of uitbreiding pompcapaciteit) |  | 
 |  |  |  | evt. uitbreiden diensturen over het WE |  | 
 |  |  |  | bouw van containerterminal |  | 

## Slide 6
Kanaal Roeselare-Leie: kop van Roeselare
 | Vaarweg | Bruggen | Sifons | Service level | Kaaien
Nulalternatief | geen wijzigingen |  |  |  | 
Nul+ alternatief | toelaten diepgang 3m |  |  | op peil houden van het kanaal (gewijzigd pompregime of uitbreiding pompcapaciteit) | 
Verdieping | toegelaten diepgang afgestemd op deze van het kanaal | vervanging Bruanebrug (verbreding van toegang) | vervangen sifon 1 | op peil houden van het kanaal (gewijzigd pompregime of uitbreiding pompcapaciteit) | aan te passen

## Slide 7: Ruimtelijke impact

## Slide 8: Ruimtelijke impact
Sluis van Ooigem

## Slide 9: Ruimtelijke impact
Sluis van Ooigem

## Slide 10
Sluis van Ooigem - Alternatieven Vaartstraat

## Slide 11
Sluis van Ooigem - Alternatieven Vaartstraat

## Slide 13
Wielsbekestraat

## Slide 14: Ruimtelijke impact
Sluis van Ooigem
Sluis van Ooigem – Ruimtelijke invulling
Het verruimen van de bochtstraal heeft als gevolg dat de oude Leiemeander aan de oostzijde van het kanaal terug wordt opengemaakt. In combinatie met de open Leiemeander aan de westzijde wordt op die manier de vroegere loop van de Leie weer leesbaar gemaakt. Het bestaande jaagpad/fietspad op oostoever dient te worden verplaatst. Door het fietspad wat terug te trekken kan gebruik gemaakt worden van een aanwezige oversteekmogelijkheid over de meander en kan de zone ter hoogte van het kruispunt kanaal-Leie maximaal ingericht worden als een verblijfplek/een rustpunt. Door gebruik te maken van de aanwezige opgehoogde delen ontstaat bovendien een plek met mooie vergezichten, als het ware een belvédère dat uitkijkt over het weidse wateroppervlak.

## Slide 15: Ruimtelijke impact
Doortocht Ingelmunster

## Slide 16: Ruimtelijke impact
Kop van Roeselare

## Slide 17: Conclusies ruimtelijke impact:
Impact profiel I (Va) en II (Vb) vergelijkbaar
  Enkele passages met technische oplossingen en of damwanden noodzakelijk om ruimtelijke impact te vermijden
Bouw tweede sluis (alt. II) heeft een plaatselijke ruimtelijke impact, en vergt een herziening van de plaatselijke ontsluiting
Toegankelijk maken kop voor klasse IV of Va vergt herziening inrichting zone: af te wegen ten opzichte van vraag/nood

## Slide 18: Maatschappelijke kosten-batenanalyse

## Slide 19: Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Een afwegingsinstrument voor
    de huidige en toekomstige voor- en nadelen (baten en kosten),
    die leden van de gemeenschap
    van een project of beleidsmaatregel ondervinden.
    Effecten worden tegen elkaar afgewogen door ze in geldtermen uit te drukken
Actualisatie van toekomstige kosten en baten

## Slide 20: Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Alternatieven kanaal
Alternatief | Diepgang | Gabariet
0-alternatief | 2,8 m | Va
0+ alternatief | 3,0 m | Va
Alternatief Ia | 3,2 m | Va
Alternatief Ib | 3,2 m | Vb
Alternatief II | 3,5 m | Vb

## Slide 21: Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Alternatieven kop van het kanaal
Alternatief | Diepgang | Gabariet
0-alternatief | 2,5 m | II à IV
IV alternatief | 2,9 m | IV

## Slide 22: Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Kosten
    Onteigeningskosten
    Aanlegkosten
    Onderhoudskosten
    Uitbatingskosten
Baten
    Scheepvaartbaten:
    - Tijdswinst
    - Besparing brandstofkosten
    Werkgelegenheidsbaten
    Externe baten = uitgespaarde externe transportkosten

## Slide 23: Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Drie scenario’s
    Minimaal scenario
    Gemiddeld scenario
    Maximaal scenario

## Slide 24: MKBA - Trafiekprognose Autonome trafiekprognose (in tonnen)

## Slide 25: MKBA - Trafiekprognose Totale trafiekprognose (autonoom + geïnduceerd) (in tonnen)

## Slide 26: Opdeling kostenraming (niet geactualiseerd)

## Slide 27: Opdeling kosten (geactualiseerd naar 2012)

## Slide 28: Opdeling baten (geactualiseerd naar 2012)

## Slide 29: Baten versus kosten (geactualiseerd naar 2012)

## Slide 30: Besluit
Alle alternatieven zorgen voor toename beladingsgraad
Ruimtelijke impact is beperkt
Beperkt verdiepen is goedkope maatregel met directe impact
Bijkomende sluiscapaciteit is enkel zinvol bij bijkomende verdieping en aanpassing vaarweg
Bijkomende sluiscapaciteit is enkel zinvol bij uitvoering ondersteunende maatregelen (ruimtelijk-economische ontwikkeling)
Investering in beperkte aanpassing ‘Kop van Roeselare’ is zinvol vanuit kosten-batenperspectief (enkelstrooks Va, diepgang 2,9m)